# Благодарим Вас за приобретение модуля стеклоподъемников  ANACONDA WM 4.1

Модуль предназначен для последовательного закрытия четырех электрических стеклоподъемников автомобиля и электрического люка. Управление модулем осуществляется положительным или отрицательным сигналом управления, формируемым автомобильной охранной системой при включении режима охраны или при закрытии электроприводов замков дверей.

# Комплектность

Модуль управления                                 1

Жгут проводов                                          1

Руководство по установке                       1

Упаковка                                                    1

# Технические характеристики

Напряжение питания                               9-15 В

Ток потребления в режиме покоя           3 мА

Тип запускающего сигнала                      положительный или

отрицательный

Максимальный выходной ток                  20 А

Ограничение времени работы                15 сек.

на каждый канал

Контроль работы                                      электромагнитный шум

двигателя

# Установка и подключение модуля

Модуль управления установить в любом месте автомобиля, защищенном от попадания влаги и вдали от источников нагрева. Все соединения должны быть выполнены качественно и хорошо заизолированы. Все подключения выполнить согласно схеме.

Внимание! Модуль должен быть использован для стеклоподъемников, на которые в состоянии покоя подается “минус”.

Для подключения первого канала перережьте провод, на котором при нажатии кнопки управления стеклоподъемника вверх появляется “плюс”. Подключите белый провод к проводу со стороны кнопки стеклоподъемника, а бело-красный провод со стороны мотора стеклоподъемника. Подключение второго канала осуществляется аналогично, с использованием серого и серо-красного провода, третьего канала с использованием синего и сине-красного провода, четвёртого канала зелёного и зелёно-красного провода, пятого канала оранжевого и оранжево-красного провода. В состоянии покоя выходы канала замкнуты между собой, при включении канала вывода размыкаются и на провода с красной полосой посредством внутренних реле подается напряжение 12 вольт. Выход “расширения” используется для подключения дополнительных модулей управления и активируется после отработки пятого канала.

# Назначение проводов

Красный провод                     +12 В

Черный провод                       корпус

Желто-черный провод           отрицательный запускающий вход

Желтый провод                      положительный запускающий вход

Розово-черный провод          выход “расширения” используется для

подключения дополнительных модулей

Розовый провод	отрицательный выход при работе модуля

Белый провод                         подключить в разрыв силового провода

Серый провод                         стеклоподъемника со стороны кнопки

Синий провод

Зелёный провод

Оранжевый провод

Бело-красный провод            подключить в разрыв силового провода

Серо-красный провод            стеклоподъемника со стороны мотора

Сине-красный провод

Зелёно-красный провод

Оранжево-красный провод

# Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание осуществляется предприятием продавца (установщика) с учетом условий, указанных ниже.

В течение гарантийного срока производится бесплатно ремонт оборудования или замена его дефектных частей или компонентов. Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте. Гарантийный ремонт (или, в случае невозможности, его  замена) производится в течение 20 дней со дня передачи оборудования на предприятие, продавшего его с обязательным изложением претензий к качеству изделия. Безвозмездный гарантийный ремонт или замена оборудования производится только в случае обнаружения производственного дефекта. Заключение о характере дефекта производится в сертифицированном сервисном центре предприятия поставщика.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона. При наличии следов вскрытия оборудования. При обнаружении следов механических повреждений или  повреждений, вызванных несоблюдением требований к условиям хранения или эксплуатации (следы ударов, трещины, потертости или царапины корпусов и т.д.). При повреждениях изделия, вызванных неквалифицированной установкой или повреждениях прямо или косвенно вызванных внешними причинами (стихийными бедствиями, пожаром, водой, агрессивными жидкостями и пр.). В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими расценками фирмы-поставщика.

# Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

# Гарантийный талон

# Модель _______________________________________________________

# Дата продажи (установки)  _______________________________________________________

# Подпись продавца (установщика)  ________________________________________________________

__________________________________

Штамп фирмы продавца (установщика)